ICPDAS EasyHome-TPD283 v5

Комнатная тач панель 2.8 дюйма.

Предназначена для работы в системе домашней автоматизации EasyHome в качестве стационарного комнатного выключателя света, сценарного выключателя, панели управления отоплением и кондиционером.

Подключается к контроллеру системы по протоколу ModbusTCP через проводную локальную сеть (или беспроводную при использовании дополнительного RJ45-WiFi адаптера сети).

Дублирует соответствующие функции интерфейса пользователя EasyHome для Windows, Android, iOS.

Для ввода в эксплуатацию и настройки не требует никакого ПО, все параметры работы настраиваются прямо на панели в инженерном меню.

Возможно питание по PoE или подключение к БП24В, потребление 1.2 Вт.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Общие сведения										стр.2

2.Технические характеристики							стр.4

3.Таблица настроек и пример заполнения					стр.5

4. Прошивка/обновление ПО устройства TPD283				стр.8

5. Модификации устройства TPD283U-…						стр.9

Санкт-Петербург, 2017

- Общие сведения

- Панель может показывать 2 или 4 пользовательские страницы (если выбран номер помещения для работы климата -  параметр KlimateN). Переключает страницы нажатие на главную надпись вверху экрана.

- На экране расположено 9 полей для визуализации различных контролов и 3 строки подписей к ним.

- Для входа в режим настроек необходимо 5 раз нажать значок связи. Для выхода без записи в пользовательский режим – нажать один раз на домик.

- Для записи параметров на внутреннюю flash надо в режиме настроек нажать главную надпись WriteParam, после успешной записи будет звуковой сигнал и выход в пользовательский режим.

- Если выбран ненулевой термостат (параметр KlimateN > 0), то, вместо второй страницы, аналогичной первой, будет отображаться ещё 3 страницы:

При этом на 2й и на 3й странице будут отображаться 6 контролов параметров Scr23_contrN1..6, а на 4й странице будут отображаться 3 контрола заданные в параметрах Scr4_contrN1..3. Нижняя часть экрана будет занята термостатами Воздуха и Пола.

Если датчик Т воздуха/пола отсутствует (показания 0.0) и уставка Т воздуха/пола = 10C, то соответствующие страницы 3 и/или 4 не отображаются.

- Если не выбран термостат (параметр KlimateN = 0), то, кроме главной страницы, будет отображаться ещё одна такая же страница с контролами заданными в параметрах Scr23_contrN1..6 и Scr4_contrN1..3.

- При переключении отображаемой пользовательской страницы контролы отображаются на экране только после считывания их состояния из контроллера системы. Если заданы контролы климата, но не задан номер комнаты климата, то эти контролы отображаться не будут.

Для серии TPD283U и TPD283U-Mx заложены дополнительные контролы для выхода на дополнительные страницы:

- Термостат Твоздуха и Тпола с функцией запоминания уставок Sleep

- Охранная Сигнализация для отображения статуса и управления режимом

( на 13.06.2018 в прошивке пока отсутствует, уточняйте реализацию)

- Технические характеристики

| Процессор | TI LM3S6918 (32-bit ARM Cortex 25MHz, 256kB flash, 64kB SRAM) |
| --- | --- |
| Зуммер | однотональный |
| Ethernet |  | RJ-45 x 1, 10/100 Base-TX |
| Экран | LCD 2.8” TFT, 160cd/m2, 240x320, цветность 16bit, резистивный тачсенсор |
| Время жизни подсветки | >20 тыс. часов |
| Питание | +19 ~ 27 VDC | PoE (Power over Ethernet) |
| Потребление | 1.2 W (50 mA @ 24 VDC) | IEEE 802.3af, Class 1 |
| Размеры | 76мм x 119мм x 31мм |
| Рабочая температура | -20 ~ +70°C, влажность 10~90%RH без конденсации |

- Таблица настроек и пример заполнения

В режиме настроек отображается:

Новые параметры работают сразу при их установке, без записи на flash до перезагрузки. При загрузке воспроизводятся параметры записанные на flash.

| N | название параметра | описание параметра | Пример значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ver.Lo | - номер конфигурации, увеличивается каждый | 94 |
| 1 | Ver.Hi | раз при нажатии кнопки записи WriteParam | 0 |
| 2 | Offset Hi | Верхний байт (у Beckhoff = 40hex, у ОВЕН = 0) | 64(40hex) |
| 3 | Offset Lo | Нижний байт смещения памяти у ПЛК | 0 |
| 4 | Server IP n1 | Адрес ModbusTCP сервера - ПЛК или ПК или другое устройство с данной функцией. | 192 |
| 5 | Server IP n2 |  | 168 |
| 6 | Server IP n3 |  | 55 |
| 7 | Server IP n4 |  | 201 |
| 8 | Port Hi | Верхний байт ( порт ModbusTCP обычно 502) | 1 |
| 9 | Port Lo | Нижний байт | 246 |
| 10 | Panel IP n1 | Собственный IP адрес панели. Если стоит Panel IP Num1 = 0, то работает автоопределение по DHCP. Требуется перезагрузка питания для изменения! | 192 |
| 11 | Panel IP n2 |  | 168 |
| 12 | Panel IP n3 |  | 55 |
| 13 | Panel IP n4 |  | 10 |
| 14 | Mask IP n1 | Маска подсети, обычно: 255,255,255,0 | 255 |
| 15 | Mask IP n2 |  | 255 |
| 16 | Mask IP n3 |  | 255 |
| 17 | Mask IP n4 |  | 0 |
| 18 | Gate IP n1 | Шлюз сети. Указывается IP роутера, если работа вне локальной сети. Для работы в локальной сети не важен. | 192 |
| 19 | Gate IP n2 |  | 168 |
| 20 | Gate IP n3 |  | 55 |
| 21 | Gate IP n4 |  | 1 |
| 22 | Poll 0.01..2.5s | Период опроса Сервера в ( 0.01сек + Nx0.01сек ) | 20 |
| 23 | Beep:0-no,1-link | Звук: 0-нет, 1-при потери связи с ПЛК | 0 |
| 24 | Brightness | Яркость по умолчанию 180, 0/255-макс | 255 |
| 25 | RoomN for LightScenes | номер пом. для сцен света или 0-глобальные сц. | 1 |
| 26 | RoomN for Klimate | номер комнаты термостата, 0-нет климата | 2 |
| 27 | Slp:0-no,1-!Alrm,2-1m | 0-Off, 1-Awake on Alarm, 2- After idle 1min | 0 |
| 28 | Sc1_contrN1 | Тип отрисовываемого контрола: | 1 |
| 29 | Sc1_contrN2 | 0- нет контрола, 1- Лампа, 2- Штора, 3- Страницы Климат: 4- SpeedCond, 5- CoolCond, 6- OnOffCond 7- Вент-я, 8- АВТО/Ручн., 9-ВКЛ/ECO СЦЕНЫ Света: 10 - Выкл, 11- Вкл, 12- Номер Adr Климата: 13 - Выкл, 14- Вкл, 15- Номер Adr Инжин-е: 16 - Выкл, 17- Вкл, 18- Номер Adr Мульти : 19 - Выкл, 20- Вкл, 21- Номер Adr | 2 |
| 30 | Sc1_contrN3 |  | 3 |
| 31 | Sc1_contrN4 |  | 4 |
| 32 | Sc1_contrN5 |  | 5 |
| 33 | Sc1_contrN6 |  | 6 |
| 34 | Sc1_contrN7 |  | 7 |
| 35 | Sc1_contrN8 |  | 8 |
| 36 | Sc1_contrN9 |  | 9 |
| 37 | Sc1 Adr LampN1 | Адрес Adr: 0 – Контрол недействителен (не работает) Лампы/Шторы: 1..255 - Номер лампы СЦЕНЫ: 1..99 - Номер сцены Страницы (для серии – TP283U.. ): 1 - Термостат, 2 - Охрана | 1 |
| 38 | Sc1 Adr LampN2 |  | 2 |
| 39 | Sc1 Adr LampN3 |  | 3 |
| 40 | Sc1 Adr LampN4 |  | 4 |
| 41 | Sc1 Adr LampN5 |  | 5 |
| 42 | Sc1 Adr LampN6 |  | 6 |
| 43 | Sc1 Adr LampN7 |  | 7 |
| 44 | Sc1 Adr LampN8 |  | 8 |
| 45 | Sc1 Adr LampN9 |  | 9 |
| 46 | Sc23_contrN1 | Тип отрисовываемого контрола: | 10 |
| 47 | Sc23_contrN2 | 0- нет контрола, 1- Лампа, 2- Штора, 3- Страницы Климат: 4- SpeedCond, 5- CoolCond, 6- OnOffCond 7- Вент-я, 8- АВТО/Ручн., 9-ВКЛ/ECO СЦЕНЫ Света: 10 - Выкл, 11- Вкл, 12- Номер Adr Климата: 13 - Выкл, 14- Вкл, 15- Номер Adr Инжин-е: 16 - Выкл, 17- Вкл, 18- Номер Adr Мульти : 19 - Выкл, 20- Вкл, 21- Номер Adr | 11 |
| 48 | Sc23_contrN3 |  | 12 |
| 49 | Sc23_contrN4 |  | 13 |
| 50 | Sc23_contrN5 |  | 14 |
| 51 | Sc23_contrN6 |  | 15 |
| 52 | Sc4_contrN1 |  | 16 |
| 53 | Sc4_contrN2 |  | 17 |
| 54 | Sc4_contrN3 |  | 18 |
| 55 | Sc23 Adr LampN1 | Адрес Adr: 0 – Контрол недействителен (не работает) Лампы/Шторы: 1..255 - Номер лампы СЦЕНЫ: 1..99 - Номер сцены Страницы (для серии – TP283U.. ): 1 - Термостат, 2 - Охрана | 1 |
| 56 | Sc23 Adr LampN2 |  | 1 |
| 57 | Sc23 Adr LampN3 |  | 1 |
| 58 | Sc23 Adr LampN4 |  | 1 |
| 59 | Sc23 Adr LampN5 |  | 1 |
| 60 | Sc23 Adr LampN6 |  | 1 |
| 61 | Sc4 Adr LampN1 |  | 1 |
| 62 | Sc4 Adr LampN2 |  | 1 |
| 63 | Sc4 Adr LampN3 |  | 1 |
| 64 | MainTxt_s1 | Главная надпись - 10 символов Символы ASCII + RUS Полезные невидимые символы: N32 - пробел, N0 - конец строки. ВСЕ СТРОКИ ВЫРАВНИВАЮТСЯ ПО ЦЕНТРУ. | Г |
| 65 | MainTxt_s2 |  | о |
| 66 | MainTxt_s3 |  | с |
| 67 | MainTxt_s4 |  | т |
| 68 | MainTxt_s5 |  | и |
| 69 | MainTxt_s6 |  | н |
| 70 | MainTxt_s7 |  | а |
| 71 | MainTxt_s8 |  | я |
| 72 | MainTxt_s9 |  | N32 |
| 73 | MainTxt_s10 |  | ! |
| 74 | Sc1 Hi txt s1 | Screen1 - 30 символов Подпись под лампами - 1я строка(Верхняя) Символы ASCII + RUS "Лампа1_ _Штора2_ _Пусто3" (22 символа) | Л-139 |
| 75 | Sc1 Hi txt s2 |  | а-160 |
| …… | Sc1 Hi txt s …… |  | …… |
| 103 | Sc1 Hi txt s30 |  | 0 |
| 104 | Sc1 Mid txt s1 | Screen1 - 30 символов Подпись под лампами - 2я строка(Средняя) Символы ASCII + RUS "Конд-р: Вкл6 Охл5 Нагр4" (23 символа) | К |
| 105 | Sc1 Mid txt s2 |  | о |
| ….. | Sc1 Mid txt s ….. |  | ….. |
| 133 | Sc1 Mid txt s30 |  | 0 |
| 134 | Sc1 Lo txt s1 | Screen1 - 30 символов Подпись под лампами - 3я строка(Нижняя) Символы ASCII + RUS "Климат: Вкл9 Авт8 Вент7" (23 символа) | К |
| 135 | Sc1 Lo txt s2 |  | л |
| …… | Sc1 Lo txt s …. |  | …. |
| 163 | Sc1 Lo txt s30 |  | 0 |
| 164 | Sc234 Hi txt s1 | Screen2,3 - 30 символов Подпись под лампами - 1я строка(Верхняя) Символы ASCII + RUS "Сцены ОСВЕЩЕНЯ" (14 символов) | 0 |
| 165 | Sc234 Hi txt s2 |  | 0 |
| …… | Sc234 Hi txt s …… |  | …… |
| 193 | Sc234 Hi txt s30 |  | 0 |
| 194 | Sc234 Mid txt s1 | Screen2,3 - 30 символов Подпись под лампами - 2я строка(Средняя) Символы ASCII + RUS "Klimate SCENES" (14 символов) | 0 |
| 195 | Sc234 Mid txt s2 |  | 0 |
| ….. | Sc234 Mid txt s ….. |  | ….. |
| 223 | Sc234 Mid txt s30 |  | 0 |
| 224 | Sc25 Hi txt s1 | Screen4 - 30 символов Подпись под лампами - 1я строка (верхняя) на 4й станице или нижняя на 2й странице. ":)" (2 символа) | : |
| 225 | Sc25 Hi txt s2 |  | ) |
| …… | Sc25 Hi txt s …… |  | …… |
| 253 | Sc25 Hi txt s30 |  | 0 |
| 254 | Thermostat Scale | Масштаб температуры: 0 – базовый: 0..255Byte -> 0..51C 1 – уличный: 0..255Byte -> 0..102C 2 – токовый 4-20мА: 0..250Byte -> 10..50C |  |
| 255 | StartScreen | Стартовая страница интерфейса: 0- Frame1, Screen1- страница 1 на 9 контролов 1- Frame1, Screen2- страница 2 на 9 контролов 2- Frame1, Screen3- стр. с Т воздуха и 6 контр. 3- Frame1, Screen4- стр. с Т пола и 6 контр. 4- Frame1, Screen5- стр. Т воздуха и Т пола 5- Frame2, Thermostat – страница ТЕРМОСТАТ 6- Frame3, SecurityAlarm – Охранная система |  |

- Прошивка/обновление ПО устройства TPD283

Файл прошивки содержит картинки и функции устройства, настроечные параметры хранятся на отдельной flash записываемой пользователем. Прошивка может обновляться на более свежие версии или специализированные (под заказ с нестандартными функциями).

Список существующих прошивок TPD283 для работы в системе EasyHome:

| Название | Дата | Описание |
| --- | --- | --- |
| EH_TPD283_v191.bin | 26.10.2016 | Вертикальная ориентация. |
| EH_TPD283_v191_flip.bin | 26.10.2016 | Вертикальная. Перевёрнутая на 180° |
| EH_TPD283_h191.bin | 26.10.2016 | Горизонтальная ориентация. |
| EH_TPD283_h191_flip.bin | 26.10.2016 | Горизонтальная. Перев-я на 180° |

Инструкция по прошивке устройства через eflash.exe

Выясните IP адрес и MAC адрес устройства (например, с помощью LAN-viewer).

Запустите eflash.exe -i 192.168.55.107 --m 00:0D:E0:B2:09:6E EH_TPD283_v191.bin или подготовленный eflash.bat. После подключения и перепрошивки панель перезагрузиться.

После окончания загрузки панель перезагрузится в рабочий режим. Если настройки собственного IP адреса в панели ранее на flash не записывались, то сработает автоматическое получение IP адреса от DHCP сервиса роутера сети. Далее необходимо настроить IP адрес сервера, порт сервера, убедиться в успешном подключении по миганию значка связи, продолжить настройки всех параметров.

Рекомендации по прошивке устройства TPD283

Прошивка может не начинаться при недостаточном питании, так как для записи FLASH требуется дополнительная энергия. Например, на кабеле UTP/FTP с железным проводником и длинной более 20 метров, при питании по PoE прошивка, скорее всего, не произойдёт. Аналогично при питании от маломощного преобразователя напряжении. В таком случае используйте короткий кабель.

Прошивка может не начинаться при подключении через роутеры с интеллектуальными фильтрами и функциями. В таком случае используйте свитчер или прямое подключение.

В процессе неудачной прошивки панель может зависнуть – следите за миганием светодида связи. Если значок перестал мигать длительное время или нет реакции на касания – используйте кнопку RESET под декоративной рамкой.

Если IP адрес панели не удалось установить, ставим любой не занятый адрес из локальной подсети, прошивка ищет панель по MAC адресу

- Модификации устройства TPD283U и TPD283U-Mx

Данная модель обладает большей памятью и в интерфейсе заложены дополнительные страницы:

- Комнатный термостат температуры Воздух и Пола, функция установок Sleep.

- Страница расширенных настроек

Если датчик Т пола отсутствует (показания 0.0) и уставка Т пола = 10C, то часть страницы с индикаторами для пола не отображаются.

Уличная Т отображается, если подключен датчик.

Функция SLEEP – запоминает настройки Т воздуха и пола при нажатии и возвращает их обратно при выключении функции SLEEP.

Кнопка VKL/ECO – работает в соответствии с функцией в  системе EasyHome: Включение климата в Комфортный режим VKL или Экономный режим ECO (поддержание незамерзания).

Таблица дополнительных настроек:

| N | название параметра | описание параметра | Пример значений |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Main test S1 | Текст ГАВНОЙ надписи страницы ТЕРМОСТАТА – 30 символов. Количество отображаемых ~20..28 в зависимости от размера букв. |  |
| … | ….. |  |  |
| 29 | Main test S30 |  |  |

Новые параметры работают сразу при их установке, без записи на flash до перезагрузки. При загрузке воспроизводятся параметры записанные на flash.

- Прошивка/обновление ПО устройства TPD283U

Для установки/обновления прошивки TPD283U  используется USB-miniUSB кабель, необходимо установить USB драйвер. Для прошивки “name.bix” установить переключатель сзади устройства на позицию 9 и использовать программу dfuprog.exe ( lmdfu.dll и lmusbdll.dll ) с ключом -f name.bix -a 0x0000 или подготовленный dfuprog.bat. После перепрошивки необходимо вернуть переключатель на позицию 0 и перезагрузить панель.

Список существующих прошивок TPD283U для работы в системе EasyHome:

| Название | Дата | Описание |
| --- | --- | --- |
| EH_TPD283U_v2.3.bix | 29.04.2017 | Вертикальная ориентация. |

# Text boxes

1

Переключатель Config должен стоять в позиции 0-Run & Update

Для сброса настроек на базовые  ввести : Ver.Lo  = 255 и Ver.Hi  = 255

Нажать WriteParam и перезагрузить панель.

Три строки подписей, каждая может содержать до 30ти символов.

Выравнивание настроено посередине, используйте пробелы для смещения в нужную сторону.

Рис. Размеры

Выход из режима настроек с записью параметров на flash

Значение параметра в 10ти-ричной форме Dec

Девять полей визуализации контролов.  Для его включения надо задать параметр Scr1_contrN3 для первого экрана или Scr23_contrN3 для его использования на других экранах. Если это лампа или штора – указать соответствующий ей номер в системе Scr1AdrLampN1 в параметрах. Возможные изображения:

- Лампа  или штора

- Сцена ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЁ   или ВКЛЮЧИТЬ

- Сцены света или климата, глобальные 1..4

- Управление климатом :

Вкл кондиц-р  охлаждение  скорость

Климат ВКЛ/ECO  и АВТО режим

Включение вентиляции

3

2

Рис. Вид задней стороны

Значение параметра в 16ти-ричной форме Hex

Выход из режима настроек без записи

Кнопка VKL/ECO

Рис.  Страница ТЕРМОСТАТ

Кнопка функции Sleep

Выход из режима настроек с записью параметров на flash

Выход из режима настроек без записи

Выход в Базовый интерфйес

Для входа в настройки нажать поле в углу 5 раз !

Рис.  Страница Настроек

Если панель была получена с заводской ДЕМО-прошивкой, то заводской IP адрес:

192.168.255.1

Маска:

255.255.0.0

Шлюз:

192.168.0.1

Рис.  Расположение кнопки RESET

Рис. Страницы 2-4 с климатом

9

8

7

6

5

4

Символ ASCII для значения параметра, показывает символ текста

Номер параметра

Подсказка назначения выбранного параметра

3

2

1

Текущие значения температур и уставок.

Кнопки управления температурой. Для быстрой перемотки удерживайте.

Провод питания 24В

9

8

7

6

5

4

Жёлтый светодиод – наличие питания/работа

Зелёный светодиод – наличие связи

Разъём Ethernet RJ45

Значок связи индицирует

- попытку подключиться  - 2сек

- ожидание попытки подключения  - 3сек

- Обмен данными  - мигание  и

- Наличие аварии - мигание  и

- Отправка команды пользователя

- Режим параметров  - нажать для выхода.

Рис. Первая страница

Главная надпись – до 10ти символов. Нажатие переключает страницы.