EasyHome6

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для инсталляции на объекте “___________”

ВЕРСИЯ ИНТЕРФЕЙСА _____

РОССИЯ

Уважаемый пользователь!

Спасибо за то, что выбрали наш продукт. Мы надеемся, что этот документ поможет вам в работе и ответит на большинство возникающих вопросов.

Внимание! Права на этот документ являются собственностью ООО «__________________». Копирование в любой форме, распространение, в том числе в переводе, любых материалов возможны только с письменного разрешения ООО «Дом Бизнес Строй».

Документ и связанные с ним графические изображения могут быть использованы только в информационных, некоммерческих или личных целях.

Дата редакции документа: ______________________

http://www.HomeLogicSoft.com

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Активация программы	4

2.1 Главное окно	4

2.2 Настройки подключения (в разделе СЕРВИС)	5

2.3 Общие настройки (в разделе СЕРВИС)	5

3.1 Освещение	6

3.2 Климат	9

3.2.1 Автоматическое управление климатом	11

3.3 Защита от протечек	12

3.4 Постановка-Снятие ОХРАНЫ	12

3.5 Сценарии	14

3.6 Вентиляция	15

3.7 Кондиционеры	16

3.8 Охрана	17

3.10 Пульты	18

3.11 Улица	19

3.12 Электросистема	20

4.1 Системные аварии	22

1.1 Активация программы

Активация данной версии программы не требуется.

2.1 Главное окно

Элементы главного окна программы представлены на рисунке 1. Из главного окна программы можно получить доступ к: Освещению, Климату, Мониторингу, Вентиляции, прочим разделам и Сервисной информации.

Рисунок 1 – Элементы главного окна программы EasyHome

Для Windows возможна работа программы в оконном режиме с размером окна от 640х480 до любого большего (масштабирование фонового изображения и контролов происходит автоматически, изображения самих контролов не масштабируются), и так же в полноэкранном режиме. Переключение Оконный – Полноэкранный режим выполняется клавишей на клавиатуре F12. Программа сохраняет своё положение на экране для повторного запуска.

2.2 Настройки подключения (в разделе СЕРВИС)

Вкладка «Подключение» отображает настройки подключения к контроллеру (рисунок 2). И имеет следующие параметры:

- IP адрес контролера (программа работает с фиксированными адресами);

- IP порт (для спецификации ModBusTCP – 502, может меняться для работы через роутеры);

- задержка опроса контролера (определяет время опроса контролера в миллисекундах, допустимые значения 100 – 2000мс, фактическая скорость опроса зависит от качества интернет соединения);

- смещение внутри контролера (для разных типов контролеров имеет свое значение, устанавливается специалистами);

- синхронизация времени (позволяет синхронизировать время на контролере);

Рисунок 2 - Вкладка «Настройка подключения»

2.3 Общие настройки (в разделе СЕРВИС)

Вкладка «Настройки» отображает общие настройки программы (рисунок 3). И имеет следующие параметры:

- режим работы программы (Обычный режим или режим Администратора, позволяет производить конфигурирование  интерфейса – см. полную инструкцию на ПО раздел КОНФИГУРИРОВАНИЕ);

- перемещение контролов* (разрешает или запрещает перемещение контролов на экране);

- время автозакрытия вкладок (функция автоматического выхода на главный экран программы, параметр «0» отключает автозакрытие);

- Смена фонового изображения (изменяет фоновое изображение на главном окне программы на следующее изображение из папки /fone в формате *.png

* Контрол – графический элемент связи с памятью контроллера системы Умный Дом

Рисунок 3 - Вкладка «Настройка программы»

Для восстановления последних настроек  интерфейса при сбоях программы нужно восстановить всю папку программы /_EH6_Object_NN из резервной копии. Нужно закрыть программу EasyHome, удалить замещаемую рабочую папку, затем скопировать резервную папку, и переименовать одну из резервных копий в рабочую. Таким образом, на диске останется новая рабочая копия и резервная копия.

3.1 Освещение

Вкладка «Освещение» (рисунки 4-8) имеет трехуровневую систему: «Выбор этажа дома», «Выбор помещения на плане этажа» и непосредственно «Помещение». И позволяет:

- Видеть реальное состояние освещения;

- Видеть активность датчика движения;

- Включать или выключать группы освещения раздельно или эмулировать нажатие клавиш;

- Включать или выключать все группы освещения в данной комнате одновременно;

- Выполнять привязку выключателей к лампочкам (до 3х выключателей на лампочку)

- Выполнять привязку датчиков движения к лампочкам (один датчик на каждую лампочку)

- При необходимости увеличения кол-ва управляющих выключателей и датчиков движения данной лампочкой используется её клон.

Рисунок 4 - Вкладка «Выбор помещения для Освещения»

Рисунок 5 - Вкладка «Освещение»

Клавиши выключателей позволяют выполнять привязки к ним групп света, сцен, и эмулировать нажатие на них для включения-выключения привязанных групп света. Так же клавиша выключателя может запускать глобальную сцену дома, состоящую из сцены света, климата и т.д. (см. раздел Сцены)

Рисунок 6 - Вкладка «Освещение-Зависимости»

Рисунок 7 - Вкладка «Освещение-Зависимости»

Рисунок 8 - Вкладка «Освещение-Настройка параметров»

3.2 Климат

Вкладка «Отопление» (рисунки 9-12) имеет трехуровневую систему: «Выбор этажа дома», «Выбор помещения на плане этажа» и непосредственно «Помещение с климатом». И имеет следующие параметры:

- Индикатор текущей температуры в помещении;

- Изменение желаемой температуры в помещении;

- Индикатор средней мощности/скважности обогрева

- Управление системой вентиляции и кондиционирования в данном помещении

- Выбор автоматического или ручного управления климатическими приборами

Рисунок 9 – Вкладка «Отопление – все этажи дома»

Рисунок 10 – Вкладка «Отопление»

Рисунок 11 – Вкладка «Отопление - дополнительные климатические функции»

Рисунок 12 – Вкладка «Отопление - Настройки»

3.2.1 Автоматическое управление климатом

Данная функция включается для каждого помещения раздельно переключателем Ручн. – Авто.

В ручном режиме регулирования климата Термостат Воздуха (радиаторы), Термостат Пола, кондиционер работают независимо друг от друга по выставленным пользователем уставкам температуры воздуха и пола.

В автоматическом режиме идёт проверка температуры воздуха на перегрев: Если температура воздуха спустя установленное время АВТО режима более на Т отклоненя АВТО от желаемой уставки, то:

- Для помещений без обогрева пола включается кондиционер на установленную температуру + Т Комп.УставкиКонд-ра, а уставка термостата обогрева воздуха радиаторами понижается на на Т отклоненя АВТО.

- Для помещений с обогревом пола, первым шагом понижается установленная температура пола на 5С.

  - Если температура через установленное время АВТО режима более на Т отклоненя АВТО желаемой температуры воздуха, происходит второй шаг – понижение температуры пола на 10С от изначально желаемой уставки.

  - Если температура через установленное время АВТО режима более на Т отклоненя АВТО желаемой температуры воздуха, происходит третий шаг –. включается кондиционер на установленную температуру + Т Комп.УставкиКонд-ра , а уставка термостата обогрева воздуха радиаторами понижается на Т отклоненя АВТО.

- Если интенсивность нагрева Термостата воздуха радиатором в помещении с пониженной  Т пола становиться более 50%, то происходит шаг обратно – к повышению Т пола. Если включен кондиционер при пониженной Т пола – шаг обратно к выключенному кондиционеру с пониженной Т пола.

- Когда температура в течении установленного времени АВТО режима менее на Т отклоненя АВТО желаемой температуры воздуха, происходит выключение кондиционера и запуск термостата воздуха и пола на желаемые уставки температур.

Во время работы кондиционера в АВТО режиме:

Если текущая температура выше желаемой на Т отклоненя АВТО, то кондиционер работает на максимальную скорость охлаждения.

Если текущая температура выше желаемой, но не более чем на Т отклоненя АВТО, то кондиционер работает на минимальную скорость охлаждения.

Если текущая температура равна или ниже желаемой, то кондиционер работает в режиме вентилтора без охлаждения.

3.3 Защита от протечек

На вкладке «Протечки» локализуется место протечки и отображается состояние клапана стояка водоснабжения – Открыт-Закрыт. Для временной блокировки защиты можно ввести период отключения системы защиты от протечек на время уборки (рисунок 13).

Рисунок 13 – Вкладка «Протечки»

3.4 Постановка-Снятие ОХРАНЫ

На вкладке «Пароль» отображается текущее состояние системы охраны и находится клавиатура снятия-постановки охраны по числовому паролю. Через эту же клавиатуру происходит смена пароля (см. Вкладку «Охрана»).

Рисунок 14 – Вкладка «Пароль»

3.5 Сценарии

На вкладке «Сцены» можно просмотреть, настроить и сохранить глобальные сцены здания.

Рисунок 15 – Вкладка «Сцены»

Глобальная сцена здания состоит из сцен Освещения, Отопления, прочих инженерных подсистем, если они выбраны в левой колонке.  В свою очередь, сцена Освещения состоит из сцен освещения для каждой комнаты, если они сохранены в глобальную сцену освещения из настроек сцен отдельной комнаты.

Запуск глобальных сцен здания возможен по:

- СМС сообщению

- По времени на недельном календаре

- По любому выключателю

- По дополнительным опциям:

  - Рассвет – по датчику или реле освещённости

  - Заказ – по датчику или реле освещённости

  - Взято – при постановке на охрану

  - Снято – при снятии с охраны

  - Дополнительное, специфическое событие.

Названия сцен сохраняются в интерфейсе, с которого заданы новые названия. Для их переноса на другие интерфейсы необходимо перенести файлы конфигурации *.xml на обновляемый интерфейс.

3.6 Вентиляция

На вкладке «Вентиляция» можно просмотреть состояние вентиляционных установок и задать их режим работы.

Рисунок 15 – Вкладка «Вентиляция»

Рисунок 16 – Вкладка «Вентиляция этажа»

3.7 Кондиционеры

На вкладке «Кондиционеры» можно просмотреть состояние кондиционеров, установок и задать их режим работы, если выбрано ручное управление климатом.

Рисунок 17 – Вкладка «Кондиционеры»

При перезапуске питания кондиционеров их готовность к работе происходит через 30минут их внутренней инициализации, команды принимаются, но не исполняются до окончания инициализации.

При работе климата комнаты в АВТОматическом режиме, ручное управление кондиционеров невозможно, кнопки  и  не будут переключаться с этой старницы или со страницы климата комнаты. Для возможности включения данного кондиционера в ручном режиме, переключите режим климата комнаты на Ручной. (см. описание Климата).

Включение компрессора кондиционеров на обогрев возможно только, если во всех комнатах климат включен в ручной режим управления.

В качестве уставки температуры воздуха записываемой в кондиционер берётся желаемая уставка температуры воздуха в данном помещении + Т Комп.УставкиКонд-ра . При работе кондиционера в АВТО режиме температура термостата контура радиаторного отопления понижается на Т отклоненя АВТО от выставленной желаемой Т воздуха, обеспечивая энергетическую бесконфликтность системы обогрева и системы охлаждения.

3.8 Охрана

На вкладке «Охрана» можно просмотреть состояние системы охраны, настроить время отсчёта постановки-снятия с охраны, запустить смену пароля для выбранного пользователя.

Рисунок 18 – Вкладка «Охрана»

Рисунок 19 – Вкладка «План датчиков»

На плане отображается наличие движения на плане здания, зоны в которых была тревога в последний период охраны, какие зоны были взяты на охрану при постановке. (неисправные или зоны с движением на охрану не ставятся по исходу времени постановки).

3.9 Пульты

На вкладке «Пульты» представлен эмулятор ИК (инфракрасных) пультов от бытовой техники. Эмулятор работает через ИК шлюзы, расположенные рядом с управляемой техникой и подключенные к системе Умного дома по RS485 интерфейсу. В них производиться запись необходимых команд ИК. Со страницы интерфейса можно отсылать эти команды с ИК шлюза на управление бытовой техникой. Таким образом, реализуется функция универсального ИК пульта ДУ с возможностью работы с общего интерфейса Умного Дома.

Рисунок 22 – Вкладка «Пульты»

Для обучения ИК шлюза, нажмите кнопку ОБУЧЕНИЕ, теперь при нажатии кнопки эмулятора будет отослана команда обучения соответствующей ячейки памяти. Если в течении 9 секунд ИК команда не принята или не распознана, загорится индикатор “Не записана”, если ИК комнада записана, загориться индикатор “записана”.

Для организации управления в обратную сторону - системой Умный Дом с пульта бытового прибора или с универсального ИК пульта, возможно распознавание обученных ИК команд и запуск соответствующей сцены освещения комнаты.

3.10 Улица

На вкладке «Улица» системы относящиеся к уличной зоне: Датчик уличной освещённости, датчик уличной температуры, детекторы нажатия звонка домофона, кнопки открытия калиток, дверей, ворот, органы контроля и управления обогревом ливнестоков и обогревом уличной территории по соответствующим датчикам.

Рисунок 23 – Вкладка «Улица»

3.11 Электросистема

На вкладке «Электросистема» отображаются текущие параметры электроснабжения – токи, напряжения, мощности, аварии. Настраиваются параметры ограничения потребляемого тока и страницы Электронагрузок и Аварий

Рисунок 24 – Вкладка «Электросистема»

Рисунок 24 – Вкладка «Приоритеты электронагрузок»

Пользователь не может управлять электронагрузками работающими от других подсистем – электрическими тёплыми полами, обогревом ливниевой канализации и т.д. Их управление возможно только с их страницы в ручном режиме данной подсистемы.

При работе системы защиты от электроперегрузок происходит отключение электронагрузок с фазы, по которой ток превысил допустимое значение, в порядке указанном на экране снизу-вверх. Отключение электронагрузки происходит раз в 250мс до выхода из опасной ситуации. При наличии по данной фазе запаса тока достаточного для подключения следующей нагрузки происходит последовательное включение электронагрузок – раз в 0.5 секунды.

При наличии критической электроаварии (сработал вводной или основной автомат, щит АВР отключил питание из-за пропадания напряжения ) происходит отключение всех электронагрузок, это необходимо для отсутствия пиковой перегрузки вводного автомата – контакора при включении питания. После исчезновения критической электроаварии начинает работать алгоритм защиты от перегрузок, подключающий последовательно все электронагрузки.

Во вкладке «Аварии» отображаются планы сборки щитов и места локализации электроаварий.

Рисунок 25 – Вкладка «Схемы щитов и Электроаварий»

4.1 Системные аварии

Вкладка «Аварии» позволяет просмотреть общий список аварий и сообщений (рисунок 26). Содержит три типа отображения: активные аварии, активные сообщения, все записи (все аварии и сообщения системы).

Все тревоги разделяются на Аварии и Сообщения, общее кол-во их может быть до 254, при этом к каждой аварии выдаётся время и параметр, параметр может быть – кол-во, номер, текущее значение.

Рисунок 26 – Системные аварии

Все аварии архивируются в папке \Alarms\Alarm_28_03_13.csv, где ежедневно записывается новый файл со списком изменений аварий за сутки.

# Text boxes

Ведение архива данных в папке Archive/Out_13_09_12.csv, данные записываются  раз в 10 секунд в отдельный файл ежедневно.

Индикатор подключения к ПЛК

Индикатор наличия и кол-ва аварийных сообщений

Иконки выбора раздела УД:

1) Освещение

2) Климат

3) Мониторинг протечек

4) Постановка-снятие с Охраны

5) Организация глобальных сцен

6) Вентиляция

7) Кондиционеры

8) Зоны охраны и тревог

9) Контроль GSM связи

10) Эмулятор пультов ДУ ИК бытовой техники

11) Уличные параметры

12) Параметры и настройки электроснабжения

Индикатор времени в ПЛК

Возвращение на главную страницу

Время на ПК

Порт: 502

Для подключение через глобальную сеть интернет, следует настроить переадресацию с фиксированного внешнего IP адреса на ПЛК в локальной сети по порту 502.

IP адрес ПЛК: 192.168.55.200

Переключение следующего фонового рисунка из папки Images/Fone/ *.png

Время автоматического выхода на главное окно, 0 – функция отключена

Переключение Обычного режима и режима Администратора для выполнения конфигурирования:

Пароль DOMINTEL

Время, в течении которого система ожидает выравнивания температуры перед  следующим шагом автоматического переключения климата (см. схему авто работы климата)

Позволяет настроить климат для всех помещений одновременно

Индикатор текущего состояния

Выбор режима работы кондиционера Просто вентилятор или Обогрев-Охлаждение. Включение на обогрев возможно если во всех помещениях выбрано ручное управление климатическими приборами.

Выбор режима работы компрессора кондиционера Обогрев-Охлаждение. Включение на обогрев возможно, если во всех помещениях выбрано ручное управление климатическими приборами. В системе кондиционирования один общий наружный компрессорный блок.

Выбор скорости вентиляции/кондиционера – низкая или высокая

Включение кондиционера в работу (включается-выключается только автоматически, если выбрано Авто управление климатом)

Включение вентиляции в данном помещении

Включение автоматического переключения  режима климата ВКЛЮЧЕНО-ЭКОНОМИЧНЫЙ по датчику движения на установленное время

Настройки системы отопления

Выбор соответствующего помещения

Переключение климата в комнате в работу или экономный режим

Логическое фотореле с защитой таймерами 5 минут от случайного срабатывания от фар автомобилей

Мгновенное фотореле по порогу освещённости

При включении группы света устанавливается прежняя яркость диммера, для того, что бы каждый раз  при включении устанавливалась определённая яркость – установите галочку и величину.

Позволяет работу света от датчиков движения днём

Выбор помещения

Настройка параметров освещения

Выбор этажа здания

Датчик движения привязан к лампочке и активен – будет включать группы света на  всё время движения + указанное время

Датчик движения привязан к двум лампочкам, не активен

Датчик движения не привязан ни к одной лампочке

Состояние группы света

Вход на соответствующий уровень дома

Текущие значения температур

Яркость диммируемой группы света

Переключение климата в комнате в работу или экономный режим

Переключение работы климата в данной комнате в автоматический или в ручной режим

В сцену комнаты запоминается комбинация яркостей светильников и активного состояния датчиков движения

Текущая температура воздуха в помещении

Индикатор средней мощности/скважности нагрева

Клавиши изменения уставки

Желаемая температура воздуха (уставка) в градусах цельсия - С

Нажмите для привязки выключателей и датчиков движения к лампочкам

Измените тип выключателя на сценарный, для запуска с него сцен, выберите клавишу, выберите сцену комнаты.

Номера привязанных выключателей

Привязанная к выключателям и датчикам группа света

Индикатор, что все зоны охраны взяты на охрану

Состояние датчика охраны:
 - зона не взята на охрану

- зона взята на охрану

Указатель тревоги на плане:
 - нет тревоги

- тревога в зоне

Наличие связи с вентустановкой по интерфейсному кабелю

Вход на страницу с подробной информацией

Разрешено ли питание вентмашин от системы защиты от электроперегрузки сети

Режим управления вентмашиной

Разрешено ли питание вентмашин пользователем

Выберите события запускающие данную глобальную сцену

Выберите комбинацию сцен подсистем, из которых состоит данная глобальная сцена

Для изменения названия сцены нажмите Переименовать

Выберите настраиваемую сцену

Зона без движения -

Сброс введённых цифр

В зоне датчик обнаружил движение -

Количество зон взятых на охрану

Кнопки быстрой постановки на охрану

Страница с планом объекта

Желаемая  низкая скорость работы внутренних блоков для бесшумной работы.

Разрешено ли питание кондиционеров от системы защиты от электроперегрузки сети

Разрешено ли питание кондиционеров пользователем

Ответ от кондиционера своего режима работы

Органы управления дублирующие кнопки со страниц комнат  для всех кондиционеров

Наличие  аварии

Нажмите Ввод, после ввода пароля.

Числовой код в диапазоне 
0  –  4 294 967 295.

Флаг активности данной аварии

Общее кол-во активных аварий

Считываемая авария с ПЛК

Клавиши выключателя

Направление работы компрессора кондиционера Обогрев-Охлаждение

Коды аварий кондиционера

Тип – Авария “” или Сообщение “”

Текст аварии.

Параметр аварии: В тексте аварии может быть указан тип параметра - кол-во или значение величины.

Если в тексте аварии не указан параметр, то это общее количество таких пришествий на данный момент.

Для синхронизации часов ПЛК с часами на компьютере интерфейса нажмите “Синхронизировать”

Кнопка переключения на режим обзора рабочего стола (для просмотра видеонаблюдения)

Ведение архива сообщений и аварий в папке Alarms/Alarm_30_08_12, данные записываются  при загрузке и при изменении в отдельный файл ежедневно.

Время, на которое включается климат и вентиляция в комнате по датчику движения

Время, на которое включаются вытяжки санузлов по датчику движения.

Режим управления обогревом по алгоритму простого термостата или по плавному ПИД регулированию с Широтно-Импульсной Модуляцией

Ручное включение-выключение вентмашины

Краткая информация о работе вентмашины

Наличие неисправности/отклонения в работе вентмашины

Параметры работы вычисляемые  для автоматического управления по датчикам движения и установленным температурам

Желаемая температура приточного воздуха при ручном управлении

Текущий режим вентмашины: 0-stop, 1-4-starting, 5-normal run, 6-11 - stopping

Максимальная скорость для расчёта автоматического режима

Желаемая скорость для ручного режима

Текущие значения

Коды аварий вентмашины

Расшифровка аварий

Индикатор работы ИК шлюза

Номер принятой ИК команды из обученных

Кнопка запуска режима обучения

Индикатор ожидания ИК команды для обучения

Включение ручного или АВТО управления обогревом по датчику

Индикатор включения обогрева ливнестоков или ручное управление, если включен ручной режим.

Разрешено ли питание обогрева от системы защиты от электроперегрузки сети

Индикатор сработки датчика осадков

Индикатор исправности датчика осадков

Разрешено ли питание обогрева пользователем

Текущие значения напряжения

Текущая потребляемая мощность

Выбранная мощность ограничения и вычисляемый ток ограничения по фазе

Текущие значения токов

Индикатор наличия фазы

Выбор приоритета отключения

Индикатор подключения щита АВР

Индикатор наличия критической электроаварии

Отмена ограничения всех электронагрузок вне зависимости от потребляемой мощности или критической электроварии

Кнопка принудительного пуска ДГУ

Индикатор наличия разрешения на работу данной нагрузки:  - есть мощность для работы или  - нагрузка отключена из-за перегрузки электросети

Включение-выключение электронагрузки пользователем.

Названия электронагрузок

Текущие значения токов

Индикатор наличия электроаварии и её локализация в щите:

- наличие аварии

- отсутствие аварии

Флаг необходимости СМС оповещения

Флаг необходимости включения Сирены по данной Аварии

Индикатор того, что СМС оповещение прошло после появления аварии

Время последнего происшествия

Компенсация уставки работы кондиционера по своему датчику температуры (как правило +2..3С)

Отклонение текущей температуры от уставки при которой система климата в АВТО режиме включает-выключает тёплый пол и кондиционер.